## Slide 1: UDRŽITELNOST DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ ŘÍZENÁ DŘEVEM
Pavla Kotásková

## Slide 2
    snižování celkové energetické náročnosti budov,
    snižování materiálové náročnosti staveb,
    vliv staveb na okolní prostředí,
    recyklace stavebních materiálů,
    ekologické stavění,
    omezování používání plastů,
    vyšší stupeň zprůmyslnění stavebnictví,
    tendence modernizací a rekonstrukcí.
Tendence a směry vývoje v pozemních stavbách

## Slide 3
Výhody:
  přírodní materiál - obnovitelný surovinový zdroj - vhodný z hlediska ekologického stavění,
  estetická kvalita,
  rychlost výstavby,
  snadná zpracovatelnost a montáž konstrukce, jednoduché spoje, možnost lepení prvků,
  možnost snadné demontáže a odstranění konstrukce a následné recyklace materiálu,
  výborné statické vlastnosti ve vztahu k malé hmotnosti prvků,
  malá objemová hmotnost, snadná doprava a manipulace, malé dopravní náklady,
  velká variabilita použití,
  dobré tepelně-technické vlastnosti,
  snadná dostupnost (v určitém čase a místě).
Dřevěné konstrukce

## Slide 4
Nevýhody:
  hluk,
  malý modul pružnosti - značné deformace,
  omezená únosnost - nevhodné pro velká zatížení,
  hořlavost dřeva, omezení podlažnosti z požárních důvodů,
  potřeba protipožární ochrany,
  nasákavost, degradace dřeva v důsledku zvýšené vlhkosti,
  v souvislosti se zvýšenou vlhkostí napadení biologickými a živočišnými škůdci, degradace dřeva stářím.
Dřevěné konstrukce

## Slide 5
Masivní dřevostavby
  Srubové stavby z masivních kulatin
  Roubené stavby
  Novodobé masivní stavby z dřevěných bloků nebo panelů
  Srubové stavby s krátkými výřezy
Rámové stavby
  Stavby s rámovou konstrukcí sestavovanou přímo na stavbě (sloupková konstrukce)
  Stavby ze sendvičových panelů
Skeletové stavby
Modulové stavby
Konstrukční rozdělení dřevostaveb

## Slide 6
Technologie výroby
řemeslná – ruční průmyslová
Stavby z masivních kulatin

## Slide 7
Vhodné umístění

## Slide 8
Stěny
bez mezery
s mezerou
Roubené stavby

## Slide 9
Stěny z:
rostlého řeziva – tradiční typ,
lamelového dřeva - moderní.
Roubené stavby

## Slide 10
Výroba a montáž / sestavení
Roubené stavby

## Slide 11
CNC obráběcí centra
Výroba profilů

## Slide 12
lepené,
skládané,
šroubované
Novodobé masivní stavby z dřevěných bloků a panelů

## Slide 13
Novodobé dřevěné panely

## Slide 14
Novodobé masivní stavby z dřevěných bloků a panelů
panel = nosná kce
  stěn,
  stropů,
  střech

## Slide 15
Stěny:
pohledové,
nepohledové
Novodobé masivní stavby z dřevěných bloků a panelů

## Slide 16
Montáž panelů
Novodobé masivní stavby z dřevěných bloků a panelů

## Slide 17
Srubové stavby s krátkými výřezy

## Slide 18
Stavby s rámovou konstrukcí sestavovanou přímo na stavbě (sloupková konstrukce) – dřevěná kostra + výztužné opláštění
Rámové stavby – lehký dřevěný skelet

## Slide 19
dřevostavby sloupkové konstrukce
s přerušenými stojkami – Platform-Frame
se stojkami průběžnými – Balloon-Frame
Rámové stavby

## Slide 20
sloupková konstrukce
Rámové stavby

## Slide 21
stěna difuzně otevřená a uzavřená
Rámové stavby

## Slide 22
ve výrobním závodě
Rámové stavby ze sendvičových panelů – lehký dřevěný skelet (panelová montáž)

## Slide 23
ve výrobním závodě a na stavbě
Rámové stavby ze sendvičových panelů

## Slide 24
příklady realizací:
samostatně stojící domy,
dvojdomy,
řadové domy,
bytové domy
Realizace ze sendvičových panelů

## Slide 25
Modulové domy

## Slide 26
zakládání na zemních vrutech
Modulové domy

## Slide 27
Stavby hrázděné

## Slide 28
Těžký dřevěný skelet - TDS
Skeletové stavby

## Slide 29
Skeletové stavby - těžký dřevěný skelet - TDS
• stavby bytové,
• občanská výstavba – školské, služby a obchod, administrativní
Charakteristické znaky:
nezávislost stěn na nosné kci,
volnost pro řešení dispozice,
větší rozpětí,
sloupy – modul,
menší sedání
otevřená dispozice

## Slide 30
Skeletové stavby

## Slide 31
(smíšené)
Skeletový konstrukční systém kombinovaný s nosnými stěnovými jádry
Dřevobetonové spřažené stropy – zvýšení tuhosti konstrukce
Hybridní stavby

## Slide 32
  masivní dřevostavby
    srubové stavby z masivních kulatin
    roubené stavby
    novodobé masivní stavby z dřevěných bloků
    srubové stavby s krátkými výřezy
  rámové stavby
    stavby s rámovou konstrukcí sestavovanou přímo na stavbě (sloupková konstrukce)
    stavby ze sendvičových panelů
  skeletové stavby
Systémy dřevostaveb
Systémy dřevostaveb

## Slide 33
Dokončené domy podle svislé nosné konstrukce
Zdroj: ČSÚ

## Slide 34
Dokončené rodinné domy v roce 2018 a 2022
Výstavba dřevostaveb dle technologie
2016 2022

## Slide 35
je schopen vypracovat projektovou dokumentaci staveb na bázi dřeva na základě:
  architektonických a technických požadavků na pozemní stavby,
  obecných požadavků na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb,
  odolnosti konstrukcí vůči vnějším vlivům,
  požadavků na pohodu vnitřního prostředí,
  technologických, ekologických a ekonomických požadavků,
má znalost zejména základních požadavků na pozemní stavby – mechanická odolnost a stabilita, ochrana zdravých životních podmínek a životního prostředí, bezpečnost při užívání, úspora energie a tepelná ochrana budov,
má dostatečné znalosti pro výrobu nebo realizaci dřevostaveb v různých konstrukčních systémech,
je schopen provádět technický dozor nad realizací stavby,
je schopen provádět stavebně technické průzkumy dřevěných konstrukcí,
má znalost fyzikálních a mechanických vlastností stavebních materiálů, zejména dřeva a materiálů na bázi dřeva,
Profil absolventa LDF MENDELU: Stavby na bázi dřeva

## Slide 36
má znalosti konstrukční ochrany dřeva v souvislosti se zvýšením trvanlivosti a životností staveb na bázi dřeva,
má znalosti technologií zpracování dřeva, nutné pro výrobu řeziva, konstrukčních dřevěných prvků a výrobků na bázi dřeva s využitím moderních postupů a techniky
dokáže provádět geodetická měření pro projektovou činnost a vytyčovací práce,
zná možnosti využití přírodních stavebních materiálů z hlediska trvalé udržitelnosti výstavby,
je schopen odborně vést pracovní tým při výrobě a realizaci staveb s nosnou konstrukcí ze dřeva,
má znalosti v odvětvové ekonomice výrobních procesů, znají předpisy v oblasti podnikání, umí sestavit podnikatelský plán a jsou seznámeni s kompetencemi potřebnými k provozování podnikatelské činnosti malých až středních firem,
má dostatečné znalosti, aby mohl studovat v navazujícím magisterském studijním programu
Profil absolventa LDF MENDELU: Stavby na bázi dřeva

## Slide 37
rychlost výstavby,
možnosti robotizace,
vysoká kvalita a přesnost provedení,
ekonomicko energetické výhody,
nižší náklady na zakládání,
lze stavět celoročně,
pohoda vnitřního prostředí,
více vyhovuje dodatečným změnám,
větší užitná plocha při stejné zastavěné ploše klasickou technologií,
jednodušší likvidace.
Závěr - výhody dřevostaveb:

## Slide 38
celkový nárůst dřevostaveb,
dřevostavby nejen jako rodinné domy, ale i bytové domy, domy občanské vybavenosti,
hybridní stavby,
předpoklad změny v požadavcích na požární bezpečnost staveb
Závěr - budoucnost

## Slide 39
Děkuji za pozornost